## Slide 1
VEXIM s.r.o.
Dedicated to Rehabilitation
Nitrodřeňové hřebování

## Slide 2
Portfolio
Nitrodřeňové hřebování dlouhých kostí
- Hřeb proximální femurální APFN, APFN long
- Hřeb proximální femurální antirotační, long
- Hřeb femurální II
- Hřeb femurální distální (retrográdní), long
- Hřeb humerální ADV
- Hřeb tibiální UNI
- Hřeb tibiální II
- Hřeb tibiální suprapatelární

## Slide 3
Hřeb proximální femurální APFN, APFN long
Funkce
Úhel 130°a 125°, průměr 9 až 12mm
Krátký délka 170 až 240mm, long 300 až 480mm
Mediální boční úhel 5° umožňuje zavádění z vrcholu velkého trochanteru.
Boční ploška pro snadnější zavádění a menší tlak na laterální kortex.
Distální rýhování umožňuje snadné zavádění a snižuje namáhání kosti špičkou hřebu.
Perforovaná vrtule nebo šroub pro cementování.
Indikace
Pertrochantericé, Intertochanterické zlomeniny
Vysoké subtrochanterické zlomeniny
Etážové a patologické zlomeniny
4.9mm Locking Screw
End Cap, short
End Cap, long

## Slide 4
Hřeb proximální femurální antirotační, long
Funkce
Úhel 130°a 125°, průměr 9 až 12mm
Krátký délka 170 až 240mm, long 300 až 480mm
Mediální boční úhel 6° umožňuje zavádění z vrcholu velkého trochanteru.
Zvýšená čepel poskytuje lepší stabilitu kotvení a antirotace.
Distální rýhování umožňuje snadné zavádění a snižuje namáhání kosti špičkou hřebu.
Dokonalé antirotační spojení vrtule a hřebu.
Indikace
Pertrochanterické, Intertochanterické zlomeniny
Vysoké subtrochanterické zlomeniny
Etážové a patologické zlomeniny
End Cap, short
4.9mm Locking Screw
End Cap, short
φ: 10.5 L: 75-120 Spiral Blade

## Slide 5
Hřeb femurální II
Funkce
Boční ploška pro snadnější zavádění a menší tlak na laterální kortex.
Distální rýhování umožňuje snadné zavádění a snižuje namáhání kosti špičkou hřebu.
Indikace
Zlomeniny diafýzy femuru
Kombinované zlomeniny diafýzy a krčku femuru Subtrochanterické zlomeniny

## Slide 6
Hřeb femurální distální
Funkce
Délka hřebu 160 – 400mm
Univerzální systém pro levou a pravou stehenní kost.
Zajišťovací šrouby 4,9 mm poskytují bikortikální fixaci zabraňující uvolnění šroubu.
Anatomický design odpovídá fyziologickému zakřivení kondylu femuru a stehenní kosti.
3 proximální uzamykatelné otvory v hřebu
Zakřivení proximální části 7°
Indicace
Zlomeniny diafýzy femuru
Zlomeniny distálního femuru

## Slide 7
Hřeb humerální UNI
Funkce
Průměr 7 a 8 mm, délka hřebu 110 - 260mm
Anatomický design odpovídá fyziologickému zakřivení dřeňové dutiny
Distální zakončení hřebu usnadňuje zavádění
Proximální část hřebu – úhel 7°
Indicace
Zlomeniny proximálního humeru
Zlomeniny diafýzy humeru

## Slide 8
Hřeb humerální ADV (ADVANCED)
Funkce
Krátký 160 a 180mm
Určeno pro 2 až 4 fragmentové zlomeniny
Long 195 až 315mm (po 15mm)
Kanylovaný hřeb průměr 7, 8 a 9mm (krátký 9mm)
Proximální multilock fixace
Použití
Zlomeniny diafýzy humeru
Kombinované zlomeniny proximálního humeru
a diafýzy humeru
Relativně nízké zlomeniny distálního humeru
4.5mm LockingScrew 3.5mm Locking Screw 4.0mm Locking Screw

## Slide 9
Hřeb tibiální univerzální
Funkce
Zajišťovací šrouby 4,5mm
Barevně odlišené hřeby
Distální část hřebu upravená pro snadné zavádění
Proximální lomená část hřebu 11°
Indikace
Zlomeniny diafýzy tibie
4.5mm Locking Screw Zavírací šroub

## Slide 10
Hřeb tibiální II
Funkce
Zamykatelné proximální zajišťovací šrouby.
Distální část hřebu upravená pro snadné zavádění.
Indikace
Zlomeniny diafýzy tibie
Zlomeniny proximální tibie
Zlomeniny distální tibie

## Slide 11
Hřeb tibiální suprapatelární
Funkce
Proximální část hřebu úhel 9°v délce 43 mm
Přední ohyb 2°
Možnost zamykacích šroubů proximálně i distálně v několika rovinách.
Indikace
Zlomeniny diafýzy tibie
Zlomeniny proximální tibie
Zlomeniny distální tibie
4.5mm Locking Screw 5.0mm Locking Screw